ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СИЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БИООТХОДАХ серии ПТКБ1

Персональные топливные комплексы на биоотходах серии ПТКБ1 служат для выработки из биоотходов жидкого и газообразного топлива, а также минеральных удобрений. Они преимущественно предназначены для снабжения топливом и минеральными удобрениями, а также утилизации отходов в энергозамкнутых безотходных кластерах жилищно-коммунального, сельскохозяйст-венного, животноводческого и производственного направлений в Земных условиях.   Их технологический процесс основан на заимствовании и ускорении природных процессов разложения отходов, а также образования нефти и газа. По заказу ПТКБ1 комплектуются персональными модульными теплоэлектростанциями серии ПМТЭ6.

ПТКБ1 являются изделиями высокой степени новизны (≈75%) и относятся к   5-му поколению по антропоцентрической классификации. Их характеристики:

| Параметры | ПТКБ1-150 | ПТКБ1-500 | ПТКБ1-1000 | ПТКБ1-1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем хранения биоотходов, м3 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Максимальная производитель-ность по газу, м3/сутки | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Максимальная производитель-ность по жид. топливу, л/сутки | 450 | 1500 | 3000 | 6000 |
| КПД по топливу, % | 62 | 65 | 68 | 70 |
| Ресурс, лет (при скважности работы 0,05) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Штатная теплоэлектростанция | ПМТЭ6-150 | ПМТЭ6-500 | ПМТЭ6-1000 | ПМТЭ6-1500 |

ПТКБ1 способны эффективно работать на следующих видах биоотходов: коммунальные стоки, бытовой мусор, отходы сельского хозяйства и животноводства, отходы лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий и т.д.